ДОДАТОК 2

Перелік послуг з утримання будинків

і споруд та прибудинкових територій, періодичність їх надання

| № | Послуги | Об’єкт надання послуг | Обсяги та періодичність наданих послуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перелік робіт | Повторюваність робіт за рік |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) |  |
|  |  |  | Прибирання сміття навколо контейнера і завантаження його в контейнер | Згідно з установленим графіком вивезення побутових відходів |
|  |  |  | Посипання територій піском | 1 раз на тиждень у зимовий період |
|  |  |  | Зсування снігу, який щойно випав, на території з удосконаленим покритттям | 1 раз на місяць у зимовий період |
|  |  |  | Очищення контейнерного майданчика в холодний період від снігу та полою | 1 раз на тиждень у зимовий період |
|  |  |  | Згрібання скошеної трави з газонів граблями до кучі | 2 рази на рік |
|  |  |  | Підмітання території, збирання сміття докупи та транспортування сміття на відстань до 15м. | 2 рази в місяць (весна,літо,осінь) |
|  |  |  | Прибирання газонів від випадкового сміття | 2 рази в місяць (весна, літо, осінь) |
|  |  |  | Прибирання листя в осінній період вручну, віднесення на відстань до 15м., підмітання майданчика | 1 раз на рік |
| 2 | Обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |  |
| 2.1 | - холодного та гарячого водопостачання та водовідведення та центрального опалення | житлові будинки обладнані системами холодного та гарячого водопостачання , водовідведення та центрального опалення | Перелік робіт: |
|  |  |  | - огляд трубопроводів системи гарячого і холодного водопостачання,централізованого опалення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - огляд ізоляції трубопроводів гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення | 3 рази на рік |
|  |  |  | - огляд запірної та регульованої арматури системи централізованого опалення у горищних та підвальних приміщеннях | 3 рази на рік |
|  |  |  | - огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж | 1 раз на рік |
|  |  |  | - закріплення приладів, трубопроводів | у разі необхідності |
|  |  |  | - очищення трубопроводу від бруду та старої фарби | у разі необхідності |
|  |  |  | - очищення фільтра | у разі необхідності |
|  |  |  | - усунення засмічення системи гарячого і холодного водопостачання, системи водовідведення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - заміна прокладок у флянцевих з’єднаннях | раз на 3 роки |
|  |  |  | - перевірка контрольно-вимірювальних приладів (термометри,манометри) | 2 рази на рік |
|  |  |  | - заміна прокладки каналізаційної ревізії | у разі необхідності |
|  |  |  | - ущільнення згонів -поновлення сальникових ущільнень -усунення повітряної пробки у стояку - тимчасове запарювання свища - відновлення зруйнованої теплової ізоляції,утеплення ділянок - установлення обмежувачів-дросельних шайб -Огляд та підтягування на трубах контрогайок, муфт | 2 рази на рік 2 рази на рік у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності |
| 2.2 | - холодного водопостачання та водовідведення | Житлові будинки, обладнані системами холодного водопостачання та водовідведення | Перелік робіт: |
|  |  |  | - огляд трубопроводів системи холодного водопостачання | 2 рази на рік |
|  |  |  | - огляд ізоляції трубопроводів холодного водопостачання | 2 рази на рік |
|  |  |  | - огляд системи водовідведення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - очищення трубопроводу від бруду та старої фарби | у разі необхідності |
|  |  |  | - очищення фільтра | у разі необхідності |
|  |  |  | - усунення засмічення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - ущільнення згонів | 2 рази на рік |
|  |  |  | - поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік |
|  |  |  | - усунення повітряної пробки у стояку | у разі необхідності |
|  |  |  | - тимчасове зашпарювання свища | у разі необхідності |
|  |  |  | - відновлення зруйнованої теплової ізоляції, утеплення ділянок | у разі необхідності |
|  |  |  | - установлення обмежувачів-дросельних шайб | у разі необхідності |
|  |  |  | - огляд та підтягування на трубах контрогайок,муфт | 2 рази на рік |
| 3 | Освітлення місць загального користування | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини, підвали тощо) та витрати електроенергії на їх освітлення |
|  |  |  | -Заміна ламп розжарювання | у разі необхідності |
|  |  |  | -Заміна стінного або стельового патрону | у разі необхідності |
|  |  |  | -заміна автоматичних вимикачів , запобіжників і розеток | у разі необхідності |
|  |  |  | - заміна несправних перемикачів | у разі необхідності |
|  |  |  | - вимірювання опору ізоляції електропроводок та кабелів, перевірка стану заземляючих пристроїв,відкритої електропроводки | відповідно до п.3 „Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ” |
|  |  |  | - ремонт електромереж, усунення ушкоджень з частковою заміною проводки та арматури | у разі необхідності |
|  |  |  | -Обслуговування вимикачів,розеток, | постійно |
|  |  |  | -заміна деталей кріплення електропроводки | у разі необхідності |
| 4 | Обслуговування димовентиляційних каналів | Усі житлові будинки | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів: - прочищення та перевірка димоходів та вентканалів; - огляд оголовків. | Роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України, але не менше 1 разу на рік; 1 раз в місяць |
| 5 | Поточний ремонт покрівель, під'їздів, несучих і захисних конструкцій. |  |  |
|  |  | Багатоповерхові житлові будинки | - ремонт шиферної покрівлі окремими місцями - ремонт водостічних труб | у разі необхідності у разі необхідності |
|  |  |  | -олійне фарбування панелей в місцях загального користування -олійне фарбування вікон у під’їздах -олійне фарбування дверей в місцях загального користування -олійне фарбування радіаторів,каналіз.труб, металевих гшрат, перил, сходів в місцях загального користування -частковий ремонт штукатурки віконних та дверних косяків -побілка стін, стелі в місцях загального користування -антисептування окремих частин цегляних стін в місцях загального користування | 1 раз на 5 років |
|  |  |  | -заміна розбитого, пошкодженого віконного та дверного скла в місцях загального користування -установлення та знімання пружин на вхідних дверях -ремонт штукатурки цоколя фундамента -ремонт відмостки -ремонт оголовків ДВК -ремонт огорож -фарбування огорож -ремонт дверей та люків горищ -укріплення рам та дверей -ремонт та заміна кранів, вентелів, засувок,згонів -укріплення відстаючих розеток та вимикачів з установленням їх на розчин -ремонт та заміна теплової ізоляції трубопроводів в місцях можливого промерзання | у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності |
|  |  | Одноповерхові житлові будинки | -ремонт оголовків ДВК -ремонт штукатурки цоколя фундамента -ремонт покрівлі із азбестоцементних листів | -у разі необхідності -у разі необхідності -у разі необхідності |

Начальник Городнянської ЖЕД                                       О.В.Зорик